## Slide 1
İHTAR-Mikro/Mini İHA Hava Savunma Sistemi
Derin Öğrenme Tabanlı Hedef Sınıflandırma Algoritmaları
Eylül 2022

## Slide 2: Gereksinimler
ACAR Radarının sınıflandırıcı performansına -Füzyon sistemi ile birlikte- eşdeğer bir performans
Echodyne Radarının sınıflandırıcı performansına -Füzyon sistemi ile birlikte- eşdeğer bir performans
Füzyon iz bilgilerin ve Echodyne RVMap bilgilerini kullanarak hedef sınıflandırma çıktısı üretme
Füzyon ve Hedef Sınıflandırma Yazılımı aynı işletim sistemi üzerinde çalışacak
Hedef Sınıflandırma Yazılımı Füzyon ile gecikmeyecek şekilde çalışacak
Sistem kabulu aşağıdaki maddelere istinaden yapılacaktır:
  Önceden belirlenmiş drone uçuş senaryoları
  Geliştirme amaçlı belirlenmiş uçuş senaryoları
  Füzyon Yazılımı ile birlikte isterlere uygun çalışma

## Slide 3: Geliştirilen Algoritmalar / Yazılımlar
IHTAR Data Annotation Tool
(Kinematic & RVMap Data)
Synthetic Data Generation
(Configuration)
Kinematic Model Training
(Based on Echodyne Radar Tracks)
RVMap Model Training
(Based on Echodyne RVMap Records)
Model Evaluation Tool
Integrated System
Integrated System

## Slide 4: Kinematik Veri Etiketleme Aracı

## Slide 5: Veri Etiketleme Aracı
Amacı: Hedef sınıflandırma derin öğrenme modelinin eğitim, performans analiz ve doğrulama çalışmaları için Pozitif sınıf (Drone), Negatif sınıf (diğerleri)’a ait iz bilgilerinin etiketlenmesidir.
Echodyne, ACAR ve Füzyon çıktılarını etiketleyebilmektedir.
Kayıt alınan uçuş verileri üzerinden, hız ve yönelim özelliklerinin değiştirilerek sentetik uçuş verileri üretme.

## Slide 6: Veri Etiketleme Fonksiyonu - Toplam 69 Uçuş
“Dynamic Time Warping”
ile pozitif veri eşleştirme
Negatif veri eşleştirme

## Slide 7: Sentetik Veri Üretime – Azimuth
16 Nisan Uçuşları
  11:19 – 11:25 – 11:30 : Düz uçuşlar, farklı azimuth, 20 km/h hız, 272, 285, 296 derece (uçuş kayıtlarından alınmıştır)

## Slide 8: Sentetik Veri Üretime – Azimuth
Orjinal uçuş verisi
Sentetik uçuş verisi
Sentetik uçuş verisi

## Slide 9: Sentetik Veri Üretime – Azimuth

## Slide 10: Sentetik Veri Üretime – Hız
16 Nisan Uçuşları
  12:02 – 12:09: Rotasyonel uçuşlar, aynı azimuth, farklı hızlar -> 20, 30 km/h

## Slide 11: Sentetik Veri Üretime – Hız
Hızı 1.5 katına çıkarma – varyans artışı

## Slide 12: Sentetik Veri Üretime – Hız
Hızı 1.5 katına çıkarma – trajectory

## Slide 13: RVMap Veri Etiketleme Aracı

## Slide 14: CNN Modeli - Rv-Map Verisi
Echodyne radarından alınan rv-map verisi aşağıda gösterilen farklı beam’ler için yaklaşık 7-8 ms periyot ile sağlanır.
Her bir rvmap paket boyutu 262252 byte
14

## Slide 15: RVMap – Azimuth Tarama
İzin tespit edilmediği bölge, beam’ler homojen
İzin tespit edildiği bölge, beam’ler yoğunlaşıyor

## Slide 16: RVMap – Elevation Tarama
Elevation Tarama Bandı 14 derece
Echodyne Altitude takip performansı kötü olduğu için Elevation’da yoğunlaşmayı daha yüksek aralıkta yaptığı düşünülmektedir.

## Slide 17: Entegre Sistem Problem Tanımı – 1
Echodyne'ın z eksenindeki tracking performansı zayıf olduğu için özellikle yakın mesafelerde beam atarken hedefe yoğunlaştığı zamanlarda azimuth daha doğru kabul edilebilirken, elevation'da gerçekte drone'un olmadığı bölgelere beam atabilmektedir.
Altitude sabit ancak elevation aniden düşüyor
Yanlış rvmap eşleştirmesine neden olmaktadır.

## Slide 18: Entegre Sistem Problem Tanımı – 2
Azimuth eşleştirmesi yapılırken 2 derecelik step aralıklarında, örneğin şekildeki durumda track azimuth’u -18 ile -20 derece arasındayken hangi beam’in drone’a ait olduğu bilinemeyebilir. Yandaki örnekte -24 ile -18 derece arasındaki beam’lerin drone ait olup olmadığı nasıl anlaşılabilir?

## Slide 19: RVMap – Etiketleme ve Değerlendirme Aracı

## Slide 20: Genel Hedef Sınıflandırma Yaklaşımı

## Slide 21: Hedef Sınıflandırma Algoritmaları
IHTAR sistemine dahil olan radarlardan gelen iki çeşit veri için iki ayrı Hedef Sınıflandırma Algoritması çalışılmıştır.
Kinematik Sınıflandırıma Modeli : Radar zaman sıralı kinematik verileri kullanan modeldir.
CNN Modeli: Range-Velocity matris verisini kullanan modeldir.
21

## Slide 22: RVMap Hedef Sınıflandırma Performansı

## Slide 23: CNN Modeli – Algoritma Deneyleri
CNN modelinin maksimum performans ile çalıştığı range aralıklarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen deney sonuçlarına göre maksimum 300m menzilde algoritma sonuçlarının kullanımına karar verilmiştir. mAP değerleri validasyon seti üzerinde verilmektedir.
23
Chart: Max Range
| 250 | 300 | 400 | 500 | 600
Fold 0 | 0.86448 | 0.91647 | 0.93387 | 0.9311 | 0.84566
Fold 1 | 0.95101 | 0.95791 | 0.81316 | 0.77947 | 0.68838
Fold 2 | 0.93631 | 0.89876 | 0.91577 | 0.91184 | 0.8271
Fold 3 | 0.9224 | 0.97217 | 0.94883 | 0.89264 | 0.82098
Fold 4 | 0.93015 | 0.95031 | 0.96257 | 0.89719 | 0.81893
Avg | 0.92087 | 0.93913 | 0.91484 | 0.88245 | 0.80021
Model parametrelerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen grid search deney sonuçlarına göre mAP (mean average precision) değeri temel alınarak en iyi sonuç veren model parametreleri seçilmiştir.
 | Accuracy | Parameters |  |  |  |  |  | 
 |  | conv_ch | conv_R | conv_V | dense_size | lr | epochs | patience
mAP | 0.8679 | 64 | 5 | 4 | 100 | 0.001 | 100 | 3
Precision | 0.8585 | 128 | 5 | 8 | 150 | 0.0001 | 100 | 3
Recall | 0.7723 | 32 | 3 | 8 | 50 | 0.001 | 100 | 5
CNN Modelinin genel performans metrikleri:
Deney Seti Konfigürasyonları | Eğitim Seti Oranı / Boyutu | 0.6 – 3303
 | Validasyon Seti Oranı / Boyutu | 0.1 – 564
 | Test Seti Oranı / Boyutu | 0.2 - 1694
Sonuçlar | Ortalama Latency | 6.5 ms
 | Maksimum Menzil | 300m
 | Validasyon mAP | 0.98364
 | Test mAP | 0.96324

## Slide 24: Kinematik Hedef Sınıflandırma Çalışmaları

## Slide 25: Kinematik Hedef Sınıflandırma Algoritma Akışı

## Slide 26: Kinematik Veri Temizleme
Yeni yerleşkelerde toplanan verilerdeki gürültünün model eğitimine verilmeden önce temizlenmesi gerekmektedir.
  Işınlanma
  Kümelenme
  Takip Bozukluğu
  Yansımalar

## Slide 27: Kinematik Veri Analizi
Özniteliklerin sınıf kararına verdikleri katkıların analizi yapılmaktadır.
Özniteliklerin kendi aralarında olan ilişkisi incelenmektedir. Ör: RKA-Menzil
İzlerin menzil dağılımı incelenmektedir.
Özniteliklerin sınıf bazında ayrıştırıcı özelliğinin olup olmadığına bakılmaktadır.

## Slide 28: Kinematik Model Eğitimi
Güncel literature ait 20’den fazla model mimari seçeneği
Tamamen otomatize edilmiş uçtan uca model eğitim algoritması
PyTorch, Tensorflow ve FastAI framework seçenekleri sunması
Binlerce parameter arasından en iyi modeli dakikalar içerisinde bulması (Bayesian Optimizasyon Algoritması)

## Slide 29: Kinematik Model Eğitimi
Model eğitimi sırasında çalışılan parametreler aldıkları sonuçlar ile kaydedilmekte ve parametrelerin önemi hesaplanmaktadır.

## Slide 30: Kinematik Model Eğitimi
Model eğitimi sırasında oluşan kayıp ve doğruluk grafikleri daha sonra analiz yapmak için kaydedilmektedir.
Eğitim sırasında modelin verdiği sınıf kararları modelin kalitesini ortaya çıkarmaktadır.

## Slide 31: Model Test Sonuçları
En iyi model sonuçları her test senaryosundan aldığı başarılar kaydedilmekte ve sıralanmaktadır.
Batch: tüm senaryoların birleşimidir.

## Slide 32: Acar Model vs IHTAR Model: Yedigen Senaryosu
Acar Accuracy: 0.7
IHTAR Model Accuracy: 0.97

## Slide 33: Acar Model vs IHTAR Model: Zikzak Senaryosu
Acar Accuracy: 0.42
IHTAR Accuracy: 0.82

## Slide 34: Acar Model vs IHTAR Model: Çember Senaryosu
Acar Accuracy: 0.78
IHTAR Accuracy: 0.92

## Slide 35: Kinematik Hedef Sınıflandırma Model Değerlendirme

## Slide 36
Model - A
Training
(Combinations, Hyperparameter tuning etc…)
Training Dataset
(Train-Val-Test Split)
output
Model Training Validation
(Model Selection)
Training Dataset Synthetic Extension
Vel: 0.45x, 0.7x, 1.2x, 1.45x (1.7x)
Az: -180, -60, 60 degrees
Test Dataset Synthetic Extension
Vel: 0.45x, 0.7x, 1.2x, 1.45x (1.7x)
Az: -180, -60, 60 degrees
Test Flights
Test – 1
Model Test Validation
(Model Comparison)
Test – 2
Test – 3

## Slide 37
Training Dataset Synthetic Extension
Vel: 0.45x, 0.7x, 1.2x, 1.45x (1.7x)
Az: -180, -60, 60 degrees
Test Dataset Synthetic Extension
Vel: 0.45x, 0.7x, 1.2x, 1.45x (1.7x)
Az: -180, -60, 60 degrees
Test Flights
Test – 1
Model Test Validation
(Model Comparison)
Test – 2
Test – 3
Model Alt-1
Model Alt-1
Model Alt-1
Model Alt-1
.
.
.
.
.
Precise Decision
Algorithm

## Slide 38: Kinematik Hedef Sınıflandırma Model Değerlendirme Örnek Akış [Echodyne]

## Slide 39: Model Karşılaştırma – LSTM Base vs FCN
Both models are insensitive to az. changes
As vel. increases both models’ performance
are decreasing
FCN is more robust (gap from %2-3 to %6-9)
As vel. decreases both models’ performance
are decreasing
FCN is more robust (gap from %2-3 to %6-9)
Conclusion is valid for synt. training results
FCN is more accurate with %2-3

## Slide 40: Sentetik Veri Sonuçları
0.3x
0.5x
1x
Düşük Hızlarda Model Performansı Etkilenmemektedir

## Slide 41: Sentetik Veri Sonuçları
1.2x
1.6x
2.0x
Yüksek Hızlarda Model Performansı Düşmektedir

## Slide 42
Model - A
Training
(Combinations, Hyperparameter tuning etc…)
Training Dataset
(Train-Val-Test Split)
output
Model Training Validation
(Model Selection)
Training Dataset Synthetic Extension
Vel: 0.45x, 0.7x, 1.2x, 1.45x (1.7x)
Az: -180, -60, 60 degrees
Test Dataset Synthetic Extension
Vel: 0.45x, 0.7x, 1.2x, 1.45x (1.7x)
Az: -180, -60, 60 degrees
Test Flights
Test – 1
Model Test Validation
(Model Comparison)
Test – 2
Test – 3

## Slide 43: Model Karşılaştırma – FCN vs FCN Synthetic Updated

## Slide 44: Kinematik Hedef Sınıflandırma Algoritma Geliştirme Nihai Karar Algoritması

## Slide 45: Skor Tabanlı Nihai Karar Algoritması

## Slide 46: Sağlanan İyileştirmeler – 1

## Slide 47: Sağlanan İyileştirmeler – 2

## Slide 48: Kinematik Hedef Sınıflandırma Model Performansı FCN Fusion vs Echodyne Onboard

## Slide 49: Model Validation Chart

## Slide 50: 2022-03-29 16:56 Fusion FCN29-synth-boosted vs Echodyne

## Slide 51: 2022-03-29 16:41:33 Fusion FCN29-synth-boosted vs Echodyne

## Slide 52: 2022-03-29 16:13:08 Fusion FCN29-synth-boosted vs Echodyne

## Slide 53: 2022-03-29 14:56:52 Fusion FCN29-synth-boosted vs Echodyne

## Slide 54: 2022-03-29 14:38:10 Fusion FCN29-synth-boosted vs Echodyne

## Slide 55: Kinematik Hedef Sınıflandırma Model Performansı FCN Fusion vs ACAR Onboard

## Slide 56: LSTM Model İnşası
56
Veri Temizleme Kontrol Listesi
Eksik verilerin tamamlanması
Yinelenen veya alakasız verilerin silinmesi (Ör: Dağdan yansıyan veriler)
Yanlış etiketlenmiş, ismi yanlış yazılmış ve kopyalanmış verilerin düzenlenmesi
Aykırı değerlerin silinmesi
Öznitelik Analizi
Histogram, İndikatör, Durağanlık, Mevsimsellik analizi
Öznitelik Seçimi
Hız, İvme, Radyal Hız, Açısal Hız, İstikamet Açısı, RKA…
Veriseti Ayrımı
%70 eğitim, %15 Doğrulama, %15 Test
Model Mimarisi
LSTM, Dense, Dropout katmanları
Model Başarı Metrikleri
Accuracy, Loss, Error, Precision, Recall…
Model Testi
Senaryo bazlı test(Zikzak, S, M, Düz, Yaprak uçuşlarının testi)
Entegrasyon
LSTM modelin gerçek zamanlı çalışan sistemde çalıştırılması

## Slide 57: LSTM Modeli – Kinematik Veri
57
LSTM modeli radar zaman sıralı kinematik verileri kullanan modeldir. Füzyondan 0.5 saniye aralıklarla aldığı pozisyon, hız, ivme ve rka bilgilerini kullanarak hedefin sınıflandırmasını yapar.
Hız ve İvme
RKA

## Slide 58: LSTM Model Öznitelik Analizi
58
Dronun X,Y,Z düzlemindeki hareketleri, negatif verilere göre daha yumuşak gerçekleşmektedir.
Negatif(Özellikle kuş) cisimlerin hareketleri drone’a göre daha keskin ve anlık ivmelenmeler gerçekleştirmektedir.

## Slide 59: LSTM Model Öznitelik Üretimi
59
Hız
İvme
Hareketli Ortalama Hız (Moving Average)
Menzil
Hareketli Ortalama İvme (Moving Average)
Radyal Hız
Radar Kesit Alanı
İstikamet Açısı
Açısal Hız
Yer Değiştirme
Füzyondan gelen pozisyon, hız ve ivme verilerinden, aşağıdaki öznitelikler türetilerek model başarısı artırılmaktadır.

## Slide 60: LSTM Model Verisetinin Ayrılması
60
Sahada toplanan verilerin %70’ini eğitim, %15’ini doğrulama, %15’ini test için kullanılmaktadır.
Eğitim Veriseti
Doğrulama Veriseti
Test Veriseti
Tüm Veriseti

## Slide 61
Loss ve Mean Absolute Error’un düşük, Train ve Validation Accuracy’nin olabildiğince yüksek olması hedeflenmektedir.

## Slide 62: LSTM Model Testi
62
Zikzak Senaryosu
Yaprak Senaryosu
S Senaryo